VERGLEICH DER HERSTELLUNGSMETHODEN

ÜBLICHE METHODE GEGENÜBER FORMETAL Ypsilon

Das folgende Beispiel erläutert lediglich die Herstellung eines Modells. Bei den üblichen Herstellungsprozessen muss dann von dem Modell die Endform hergestellt werden. Bei der Herstellung einer Form mit FORMETAL Ypsilon kann das Modell jedoch bereits als Endprodukt verwendet werden, da es leicht, nicht rostend und nicht brennbar ist und in seiner Form bereits perfekt aussieht. Dadurch werden, zusätzlich zu der Kostenersparnis bei dem Modell, noch einmal hohe Kosten für das Endprodukt, oft in gleicher Höhe, eingespart. Beim Einsatz von FORMETAL Varius oder FLEXMETAL sind die Materialkosten dann noch einmal günstiger.

| Rechenbeispiel: Herstellung eines Modells für eine Figur ca. 7,0 m hoch und 2,0 m Durchmesser | Übliche Herstellungsmethode mit Styropor und Gips | Herstellung mit FORMETAL Ypsilon und Glasfaser o.ä. |
| --- | --- | --- |
| Materialkosten ca. | 1.000,00 EUR | 2.500,00 EUR |
| Reinigungsarbeiten, etc. ca. | 500,00 EUR |  |
| Entsorgungskosten Material ca. | 1.000,00 EUR | 500,00 EUR |
| Lohnkosten ca. | 25.000,00 EUR | 15.000,00 EUR |
| Gesamtkosten ca. | 27.500,00 EUR | 18.000,00 EUR |
| Erläuterung zu den Lohnkosten: Je höher die Lohnkosten pro Stunde angesetzt werden, umso größer wird der Preisunterschied zugunsten von FORMETAL Ypsilon | Es wird davon ausgegangen, dass die Herstellung ca. 20 Tage mit 4 Personen beträgt = 625 Stunden je 40,00 EUR/Std. | Die Herstellung kann zeitlich extrem reduziert werden auf ca. 12 Tage mit 4 Personen = 375 Stunden je 40,00 DM/Std. |
| Erläuterung zur Herstellungsmethode: | Die Figur wird aus großen Schaumstoffblöcken zusammen- gesetzt und die grobe Form mit einer Säge (meist elektrisch) herausgeschnitten. Da nach wird diese Form mit Gips bestrichen und zur Endform ausgespachtelt. Lautes und schmutzintensives Verfahren | Als Grundgestell wird ein Stahl- oder Holzgestell zusammengeschweißt. Auf dieses wird ev. noch zusätzlich eine Lattung aufgebracht, auf welche dann FORMETAL aufgetackert wird. FORMETAL wird dann mit Glasfaser-matten o.ä. überklebt. FORMETAL Ypsilon kann dann nach Bedarf vom Gerüst wieder abgenommen werden |
| Aspekte für die Anwendung: |  |  |
| Arbeitsaufwand/Lohnkosten | Sehr hoch | Extrem geringer |
| Maschineneinsatz | Extra Werkzeuge nötig | Nahezu kein Werkzeugeinsatz |
| Räumlichkeiten | Extra Raum nötig | Kein extra Raum nötig |
| Verschmutzung | Sehr hoch | Nahezu nicht vorhanden |
| Lautstärke bei der Verarbeitung | Hoch | Gering |
| Gesundheit | Gesundheitsgefährdend | Harz vom Glasfaser dampft aus |
| Schutzkleidung | Dringend nötig | Nur bedingt nötig (Glasfaser) |
| Umweltverträglichkeit | Umweltschädlich | Nur Harz bedingt |
| Materialverlust | Sehr hoch (bis 50 %) | Nahezu kein Materialverlust |
| Gewicht des Modelles | schwer | Leicht |
| Einsatz als Endprodukt | Nahezu nicht möglich | Ohne Probleme möglich |
| Einsatz im Aussenbereich | Nicht möglich | Ohne Probleme möglich |
| Kenntnisse für die Verarbeitung | Kenntnisse als Modellbauer nötig | Kenntnisse als Schweißer nötig |
| Entsorgung des Materials | Teuer, da voll zu entsorgen | Nur Glasfaser müsste ev. entsorgt werden, FORMETAL wird recycled |
| Reparaturen + Konturveränderungen | Sehr aufwendig durch Nachspachteln der Formen | Sehr einfach, da Formen nur herausgedrückt werden müssen |
| Einbindung des Kunden | Kaum möglich | Von Anfang an möglich |
| Kosten für Endprodukt | Zusätzlich sehr hoch | Modell kann auch als Endprodukt eingesetzt werden |
| Zusätzliche Erläuterungen: | Die herkömmliche Herstellungsmethode birgt sicherlich den Vorteil, dass sich die Betriebe nicht umstellen müssen. Im Zuge der Globalisierung muss jedoch immer kosteneffizienter gearbeitet werden, um gegen den harten Wettbewerb bestehen zu können. Der hohe Schmutzanteil und damit verbunden die Schutzmaßnahmen für die Arbeiter ist eine ernstzunehmende Problematik, vor allem im Hinblick auf den immer wichtiger werdenden Umweltschutz | Eine Umstellung im Herstellungsprozess ist von Nöten. Bedingt durch die hohe Zeitersparniss kann jedoch viel kosteneffizienter gearbeitet werden, zusätzliche Aufträge sind die Folge, der Vorsprung vor den Mitbewerbern vergrößert sich. FORMETAL kann ohne zusätzliche Kosten in den Recyclingprozess rückgeführt werden. Das Stahlgestell wird nach Verwendung getrennt und wieder verwendet. Die frühe Einbindung des Kunden in die Endform spart Zeit, damit Geld und vereinfacht den Auftrag |