VERSTÄRKUNGSFASERN

BESPANNSTOFFE

FÜR FORMETAL UND FLEXMETAL

Untenstehende Materialien sind lediglich eine Auswahl der vielen Möglichkeiten zum Abdecken oder Verstärken der Oberflächenmusterungen von FORMETAL Ypsilon, FORMETAL Varius und FLEXMETAL. Weiter können z.B. Vliese (überwiegend aus Elektro-Glas), Faserstränge (Rovings), Bänder, Schläuche, etc. verwendet werden. Die meisten Beschichtungsmaterialien sind in verschiedenen Stärken lieferbar, so dass auch unterschiedlich dicke Beschichtungen möglich sind. Viele Materialien sind überlackierbar. Die Gewebe- und Faserbespannmaterialien gibt es in unterschiedliche Webarten: Die Leinwand-, Körper- und Atlasbindung. Die Leinwandbindung als einfachste Gewebebindung ist verzugsfester, jedoch weniger anschmiegsam bei dreidimensionaler Verarbeitung, Falten können entstehen. Die Körper- und Atlasbindungen sind ideal für dreidimensionale Anwendungen, Falten entstehen durch die besondere Webart nicht. Die Herstellung dieser Gewebebindungen ist extrem aufwendiger als die der Leinenbindung.

POLYESTER-BÜGELFOLIE				ARAMIDGEWEBE

Hohe Reißfestigkeit und Stabilität				Auch Kevlargewebe genannt

Temperaturbeständig bis 250°, überlackierbar		Sehr zäh und zugfest, geringes Gewicht Verarbeitung durch Aufbügeln oder Heißluft		Verarbeitung mit Spezialharzen

BESPANNSTOFF FÜR SEGELFLUGZEUGE		GLASGEWEBE

Baumwolle, gemangelt, 105 g/qm				Körperbindung

Verarbeitung mit Spann- und Klebelack			Feines und extrem dichtes Gewebe

Verarbeitung mit Spezialharzen

BESPANNSTOFF FÜR MOTORFLUGZEUGE		GLASGEWEBE

Baumwolle, gemangelt, 135 g/qm				Atlasbindung

Verarbeitung mit Spann- und Klebelack			Feines und extrem dichtes Gewebe

Verarbeitung mit Spezialharzen

BESPANNSTOFF DIOLEN					GLASFASERMATTE (GFK)

Für Segelflugzeuge, 70 g/qm				Gebräuchliches Verstärkungsmaterial

Verarbeitung mit Spann- und Klebelack			Preisgünstig, unbrennbar

Spannung unter Wärmeeinwirkung			Verarbeitung mit Harzen

CECONITE 101/SUPERFLITE				KOHLEFASER (CFK)

Synthetischer Bespannstoff für Motorflugzeuge		höhere Festigkeit als Glasfasern

Verarbeitung mit Spezial-Klebelack			Gute Strahlendurchlässigkeit

Spannung unter Wärmeeinwirkung			Elektrisch leitend

CECONITE 102/SUPERFLITE

Synthetischer Bespannstoff für Motorflugzeuge

Verarbeitung mit Spezial-Klebelack

Spannung unter Wärmeeinwirkung